采集器参数

## 产品特点

具有两路模拟16AD通道采集，可以采集电流DC4～20mA。

具有两路开关量或者脉冲量采集。

可组态采集数据的参数类型、量程、起始点及脉冲底度等。

可组态通讯接口，方便与具有通讯接口的仪表进行连接。

可组态站号、时间、通讯参数等。

支持动态域名及固定IP。

支持数据传输的UDP或者TCP方式。

本地、远程都可以查询参数及实时数据，还能设置所有运行参数。

具有断电记忆功能，断电后不需要重新设置参数。

配用大容量EEPROM，根据设置的保存间隔时间，进行数据保存。

具有自动上发及补发数据报文功能。

具有一路独立的RS485接口。

电源、通讯收发及模块状态指示灯能清晰的指示采集器的工作态度。

可通过蓝牙进行参数查询、参数设置及状态查询。

## 主要参数

电池电压：DC3.6V（19Ah）

模拟量电流输入阻抗：250Ω

脉冲及开关量：输入采用无源接点输入

防护等级：IP68

外壳材质：工程塑料，防腐，防水

通讯接口：RS485

数据发送：自动上传，补传数据

蓝牙通讯：参数设置、查询及状态查询

通讯方式：移动物联网/全网通/NB-IoT/433M（任选一种）

外形尺寸：直径160mm×高205mm

工作环境温度：-40℃～+70℃

储存温度：-25℃～+80℃

安装方式：支架安装

## 产品选型

| 型号 | 通讯方式 |
| --- | --- |
| AN-D100L-A | 移动物联网卡 |
| AN-D100L-B | 全网通 |
| AN-D100L-C | NB-IOT |
| AN-D100L-D | 433M |

测量参数

投入式液位计

测量介质：水

量程范围：0～1～50m(可选)

输出信号：4～20mA、RS485（标准Modbus-RTU协议）、

供电电压：10～30VDC

精度等级：0.5%FS

工作条件：介质温度-40～60℃

环境温度：-40～85℃

温度补偿：-10～55℃

抗震性能：10g（20...2000Hz）

过载能力：200%满量程

响应频率：模拟信号输出≤2400HZ、数字信号输出<10HZ

稳定性能：士0.1%FS/年

温度漂移：士0.01%FS/C（温度补偿范围内）

整体重量：探头～290g线缆每米～60g

防护等级：IP68

整体材质：膜片:316L不锈钢、外壳:304不锈钢、密封件:丁腈橡胶、线缆:聚氨酯等