|  | AN-DF10型 声学多普勒点流速流量仪 工业不锈钢与工业塑料材质，防水、防腐、结实耐用； 无损耗件，维护次数少，使用成本低； 分辨率高，测量精度高； 传感器使用寿命长达5年以上； 不怕化学试剂、液体粘稠度等因素的干扰； 4～20mA隔离电流输出； 隔离Modbus RS485及RS232通信接口。 |
| --- | --- |

| 产品简介 |  |
| --- | --- |
| 声学多普勒点流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术，测量精度高、稳定性高、受环境因素影响小，无转动部件、维护频次低、工作可靠性高，是在线测量和便携测量的首选产品。 |

| 测量原理 |  |
| --- | --- |
| 多普勒效应，发收的频率差与流速建立关系，超声波发收的时间差与液位建立关系，静压式液位用于特殊工况，环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。 |

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 流速测量：量程：0～10m/s ，分辨率0.001m/s，重复性≤0.002m/s，精度：±1% 超声波液位：量程0～6m，分辨率1mm，精度：±1mm 静压液位：量程0～10m，分辨率1mm，精度±0.5%FS 温度：量程0～60℃，精度0.5℃ 响应时间：＜30s 响应时间：小于30秒 存储温度：-20～60℃ 环境温度：-20～60℃ 介质温度：0～50℃ 最大安装深度：10米 环境适应性：甲醇和乙醇安全，避免其它有机溶剂 传感器外壳：塑料及不锈钢 重量：<1kg 外形尺寸：178×66×30mm 传感器电缆：标配10米 |

重庆安耐恩环境技术有限公司

■电话：023-67300329 18996340500 ■邮箱：an-ion@qq.com ■网址：www.an-ion.net ■地址：重庆两江新区金渝大道68号5栋